Контроллер электронных ключей KTM-512.

Назначение

Контроллер электронных ключей KTM-512 построен на базе микроконтроллера AT90S2313-10PI и предназначен для использования в системах контроля доступа. В качестве идентификаторов могут использоваться электронные ключи iButton DS1990A. Коды электронных ключей хранятся в энергонезависимой памяти  EEPROM AT24C16A (24LC16B). Контроллер предназначен для работы с электромагнитными замками серий ML-194.xx и ML-194K.xx, а также с любыми другими с током потребления не более 0,8А.

Отличительной особенностью данного контроллера является наличие шести мастер-ключей, способных открывать замок. Это удобно тем, что обслуживающий персонал теперь может не носить с собой связку ключей, а иметь только один, причем у каждого мастера свой.

Технические характеристики

Напряжение питания, постоянное, В………………………..….9 - 15

Количество ключей ......................................................................512

Тип замка………………………………………………электромагнитный

Тип кнопки…………………………………………….нормально-открытая

Индикация ……………………………………………..звук, свет

Время открытия замка, сек ..........................................................5

Ток коммутации, А, не более……………………………………1

Количество программируемых мастер-ключей ..........................6

Диапазон рабочих температур,  С  ……………………………..-30 ÷ +50

Относительная влажность окружающей среды, не более  …….95%

Описание

Контроллер имеет 5 режимов работы:

1. Режим инициализации.

В этом режиме установлены перемычки "PRG"(PB7=0)и "CLR"(PB6=0).

После включения питания эл.магнитный замок обесточен в течение 5сек. с постоянным звуковым сигналом. Во внутреннюю EEPROM микроконтроллера записывается:

по адресу 7DH(адрес последнего мастер-ключа)......................................00H;

по адресу 7СН(максимальное количество мастер-ключей) .......... 18Н(6кл.);

по адресу 7ВН(контрольное число).............................................................00Н;

по адресам 00Н-6FH(коды мастер-ключей)................................................FFH.

Звучит сигнал "Спартак - чемпион" и через 1сек. молчания сигнал повторяется. Сигнал будет повторяться до отключения питания.

2. Режим стирания.

В этом режиме установлена перемычка "CLR"(PB6=0).

После включения питания эл.магнитный замок обесточен в течение 5сек. с постоянным звуковым сигналом. Во внутреннюю EEPROM микроконтроллера записывается:

по адресу 7FH(ст.байт адреса внешней EEPROM последнего ключа).......00Н;

по адресу 7ЕH(мл.байт адреса внешней EEPROM последнего ключа)......00Н.

До отключения питания звучит прерывистый сигнал (0,1сек вкл.- 0,1сек выкл.).

3. Режим записи мастер-ключей.

В этом режиме установлена перемычка "PRG"(PB7=0)

После включения питания эл.магнитный замок обесточен в течение 5сек. с постоянным звуковым сигналом. Далее сигнал продолжается. После прикладывания электронного ключа и считывания его устройством

во внутреннюю EEPROM микроконтроллера записывается:

по адресу взятому из 7DH(адрес последнего мастер-ключа) код нового мастер-ключа;

по адресу 7DH(адрес последнего мастер-ключа) адрес следующего мастер-ключа по адресу 7ВН(контрольное число).....................................................55Н;

Сигнал прерываетя на 0.1сек. и затем звучит сигнал "Все хорошо" и все повторяется. Если же выяснится, что записываемый мастер-ключ превышает максимум, то по адресу 7DH(адрес последнего мастер-ключа) записывается 00Н, звучат 3 коротких сигнала и через 1сек. процес записи мастер-ключей повторяется.

4. Режим записи ключей.

В этом режиме перемычки сняты.

После включения питания эл.магнитный замок обесточен в течение 5сек. с постоянным звуковым сигналом. После прикладывания мастер-ключа и считывания его устройством эл.магнитный замок обесточен в течение 5сек. с постоянным звуковым сигналом. Если же не отнимать ключ от считывателя все это время, то прозвучит сигнал "Все хорошо" и контроллер перейдет в режим записи ключей. После прикладывания ключа и считывания его устройством и если, этот ключ не найден в памяти, звучат два коротких сигнала, а код этого ключа записывается во внешнюю EEPROM по адресу взятому из ячеек 7ЕН и 7FH. По адресам 7ЕН и 7FH записывается адрес внешней EEPROM следующего ключа. Если ключ найден в памяти, то звучит длинный сигнал. Процесс записи ключей продолжается до считывания мастер-ключа, после чего звучит сигнал "Все хорошо" и контроллер перейдет в дежурный режим.

5. Дежурный режим.

В этом режиме перемычки сняты.

После включения питания эл.магнитный замок обесточен в течение 5сек. с постоянным звуковым сигналом. После прикладывания ключа и нахождением его кода в памяти эл.магнитный замок обесточен в течение 5сек. с постоянным звуковым сигналом. Если ключ в памяти не найден, то звучит короткий сигнал и замок не реагирует.

Этот контроллер является опытным образцом. Все желающие заняться его производством могут получить исходный код и hex-файл для программирования контроллера по электронной почте.

Адрес моей эл. почты: pochta58@mail.ru/.   Мой сайт: parov0z.narod.ru.

Принципиальная схема контроллера электронных ключей KTM-512.

Печатная плата контроллера электронных ключей KTM-512.

Расположение деталей на плате.